INSTRUCTIONS POUR L’ARRIVEE AU CHALET

1 – Électricité

* Vérifier que le disjoncteur général est bien enclenché.

* Lever vers le haut la barrette des deux derniers sectionneurs / fusibles tout

à fait à droite sur le tableau (on doit voir apparaître la couleur rouge et la

lumière doit fonctionner dans le garage).

2 – Mise en marche du chauffage

* Vérifier que le thermostat d’eau chaude, situé sur la chaudière est en position

« OFF ».

Trait à midi

* Régler le thermostat situé sous les compteurs EDF sur 30° (normalement il doit être en position hors-gel : - x -).

* Au bout de quelques instants (2 à 3 minutes) la chaudière se met en route.

Si au bout de 5 minutes le voyant vert sur la chaudière n’est toujours pas allumé vérifier le fusible couteau dans le boîtier chaufferie (il y a un plomb de rechange – 10A – dans la pochette des instructions de mise en marche).

Régler le chauffage à l’aide du thermostat d’ambiance situé dans la salle de séjour, côté porte donnant sur l’escalier. C’est lui qui détermine la température du chalet, une fois la chaudière mise en route.

– Mettre l’eau froide (pour cela, attendre que la température intérieure du chalet soit supérieure ou  égale à 5 °C)

ATTENTION (modif du 07/09)

En bas du chemin sur la droite en montant (en limite de route), il y a une trappe métallique

L’ouvrir (voir schémas) pour vérifier

la purge en aval du compteur : la Fermer (si nécessaire) puis

Ouvrir le robinet en amont du compteur (si nécessaire)

Puis poursuivre comme d’habitude

A) Fermer  tous les robinets des lavabos, baignoire, bidet, machines …

B) Fermer  toutes les vidanges (7 au total) :

- 1 robinet de purge (quart de tour) situé dans la trappe extérieure devant la porte du garage

(voir schéma ci-dessous)

- 2 manettes rouges dans la cave

- 1 robinet en laiton entre le cylindre rouge et la chaudière.

NE PAS TOUCHER à la manette rouge située sous le cylindre qui permet de compléter le circuit antigel. Ne s’en servir que si le manomètre de la chaudière indique une pression inférieur à 1 Kg.

Dans ce cas, ouvrir très peu et par à coups, de telle manière que l’aiguille remonte à 1,5 Kg (ne s’en servir que si la pression est trop basse et avec parcimonie, car cette manœuvre dilue l’antigel)

- 2 robinets en laiton sous le lavabo de la chambre au rez-de-chaussée.

- 1 manette rouge située tout en bas de la chaudière qui commande un tuyau souple pour la vidange de la réserve d’eau chaude sous la chaudière.

Bien compter les 7 points de vidange à fermer

(+1 en bas du chemin si besoin)

C) Ouvrir le  robinet d’arrivée d’eau dans la trappe à l’extérieur devant la porte du garage.

L’ouvrir suffisamment pour que le débit soit maximum (il y a une baguette en « Y » pour éviter de se mettre à genou)

D) Ouvrir la vanne de sectionnement de l’eau à l’intérieur du garage à gauche derrière la porte en bas à côté de la chaudière: la poignée est alors parallèle à la tuyauterie

(Voir schéma ci-dessus)

IMPORTANT

- Replacer dans les WC du haut l’extincteur mis dans la cave pour le protéger du gel.

4 – Mettre l’eau chaude

Vous trouverez normalement le bouton de réglage de l’eau chaude sanitaire (en bas à droite de la chaudière) dans la position « OFF ».

Afficher la température désirée (par exemple 45 ou 50°) en tournant le bouton.

Pour s’assurer du bon remplissage du réservoir d’eau chaude (150 litres), ouvrir un robinet d’eau chaude (par exemple sur l’évier de la cuisine) pour chasser l’air.

Refermer ensuite.

En cas de problème appeler :

WEISHAUPT au 04 7633-2424

ou

Mr BASSANI (PLOMBIER à LA Mure)

04 76 8126 66

06 31 47 27 28

5 – Protection contre les rats et les souris

Elle est assurée efficacement par des appareils (Rongelec) à ultrasons placés dans les endroits sensibles (placards de la cave, piano dans le salon, placard dans le dortoir des filles).

Il est impératif de les remettre après votre départ.

Si vous êtes incommodés par les ultrasons, enlevez les appareils et mettes-les dans la cave, qui sera aussi protégée, sans ôter les piles (remplacez celles-ci, si l’appareil ne fonctionne pas).

6 – Fosse sceptique

Mettre deux sachet d’Eparcyl dans la cuvette d’un WC en arrivant, et tirer la chasse. En remettre ensuite un par semaine.

INSTRUCTIONS POUR LE DEPART DU CHALET

1 – Vidanger les eaux

* Fermer la vanne de sectionnement d’arrivée d’eau derrière la porte du garage

* Fermer le robinet d’arrêt des eaux dans la trappe extérieure devant la porte du garage.

* Ouvrir tous les robinets des lavabos, baignoire, évier, bidet, machines, eau chaude, comme eau froide et attendre qu’ils ne coulent plus.

* Ouvrir les vidanges (7).

- Le robinet de vidange dans la trappe devant la porte du garage (voir schéma ci-dessus)

- Les 2 manettes rouges dans la cave (placer un récipient pour recueillir les eaux).

- Le petit robinet en laiton situés entre le vase d’expansion (cylindre rouge) et la chaudière (à droite de la chaudière).

- Les 2 petits robinets en laiton situés sous le lavabo de la chambre du rez de chaussé.

- La manette rouge située à gauche et tout en bas de la chaudière qui commande (par un tuyau souple à placer dans la trappe intérieure),la vidange des 150 litres de la réserve d’eau chaude.

*nb : si la trappe n’arrive pas à absorber l’eau, faire écouler à l’extérieur en mettant

l’extrémité du tuyau souple dehors (porte du garage ouverte).

* Tirer toutes les chasses d’eau pour les vider complètement.

* Vidanger la machine à laver le linge en dévissant l’arrivée d’eau et en vidant le tuyau de vidange.

Ne pas oublier le filtre de la machine à laver qui se trouve derrière le cache amovible situé en bas du panneau avant de la machine, accessible en enlevant deux vis situées sur les cotés - consulter la notice)

* S’assurer que le bac condenseur du sèche-linge est bien vide (en haut et à droite).

* Redescendre à la cave l’extincteur situé dans les WC du 1er étage (risque de gel). Celui situé dans la chambre du rez-de-chaussée doit y être laissé.

* Mettre : - 3 cuillères à soupe d’antigel dans tous les siphons.

- 1 bon verre d’antigel dans les chasses d’eau et les cuvettes des WC, dans la machine        à laver la vaisselle et dans la machine à laver le linge.

ATTENTION (modif du 07/09)

(si besoin : hivers rigoureux/gel etc..)

En bas du chemin sur la gauche en descendant (en limite de route), il y a

une trappe métallique

Ouvrir (voir schémas)

Fermer le robinet d’alimentation d’eau en amont du compteur

Puis ouvrir la purge en aval du compteur (purge toute la ligne d’eau jusqu’au chalet)

2 – Electricité

Ne pas couper le disjoncteur général, situé à gauche sous les compteurs.

Abaisser la barrette des deux derniers sectionneurs / fusibles (on doit voir la couleur verte apparaître) à droite sur la boite à fusibles.

3 – Chaudière

Mettre le thermostat d’eau chaude sur position « OFF ».

Trait à midi

Le chauffage ne sera assuré que si l’eau chaude est coupée. Sur ces chaudières la production d’eau chaude est prioritaire sur le chauffage.

Remettre le thermostat situé sous les compteurs EDF en position « hors gel », à 9 heures.

Hors gel

Ainsi le chalet est hors gel; si la température baisse trop (inférieure à 5°C), la chaudière se mettra en marche (sauf si le disjoncteur général a été coupé par les orages)

IMPORTANT :

- Laisser le thermostat d’ambiance situé dans la salle de séjour sur 18°C.

- Ne pas toucher aux boutons situés en haut et à droite sur le dessus de la chaudière, ils doivent rester basculés à gauche, tous dans la position « Manuel ».

4 - Protection contre les rats et les souris

Ne pas oublier de replacer les appareils à ultra sons « Rongelec » à leurs emplacements habituels

5 – Ne pas oublier le tri sélectif des ordures

Utiliser les poubelles municipales

Et enfin……

MERCI DE LAISSER LE CHALET DANS LE MÊME ETAT QUE VOUS L’AVEZ TROUVE (C'EST A DIRE PROPRE)

# Text boxes

vanne de sectionnement  d’eau intérieur

Robinet de purge général

Robinet de coupure/ouverture arrivée eau générale

vanne de sectionnement d’eau intérieure

Trappe extérieure devant la porte du garage

Porte garage

Arrivée eau

Chaudière

WC bas puis Alim 1er et 2ème étage

Lavabo et mach.

à laver

GARAGE

EXTERIEUR

MUR CHALET

MUR CHALET

compteur

Robinet de purge général

Robinet de coupure/ouverture arrivée eau générale

purge

MUR CHALET

MUR CHALET

EXTERIEUR

GARAGE

Lavabo et mach.

à laver

WC bas puis Alim 1er et 2ème étage

Chaudière

Arrivée eau

Trappe extérieure devant la porte du garage

Porte garage

OFF

OFF

Chalet

trappe

Station

Grenoble

Trappe

purge

robinet

compteur

robinet

Trappese fait en bas du cheminocatires